ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

о производственном травматизме при выполнении шиномонтажных работ

Ежегодно в организациях Брестской области при выполнении шиномонтажных работ (снятие, установка, ремонт и подкачка колес транспортных средств) регистрируются случаи производственного травматизма с тяжелыми последствиями.

Анализ обстоятельств и причин несчастных случаев указывает на то, что в большинстве из них при производстве шиномонтажных работ со стороны нанимателей и работников не обеспечивалось, а зачастую и игнорировалось соблюдение технологии их безопасного проведения.

Например, 10.12.2018 при подкачивании колеса с разборным ободом без использования манометра произошло его самопроизвольное разбортирование и выброс съемных деталей обода, которыми был тяжело травмирован водитель автомобиля частной организации г. Кобрина.

23.03.2019 при выполнении работ по демонтажу заднего колеса с автомобиля МАЗ произошёл пневморазрыв шины и травмирование двух работников сельхозпредприятия Малоритского района.

20.09.2019 на шинно-монтажный пост ремонтных мастерских было доставлено автомобильное колесо с отсутствующим давлением воздуха в камере. Слесарь по ремонту автомобилей имеющий квалификацию монтировщика шин, поместил данное колесо в специальное металлическое ограждение и принялся производить его подкачку. В процессе подкачки произошел пневматический взрыв камеры, в результате чего потоком воздуха был отброшен в сторону и тяжело травмирован слесарь по ремонту автомобилей  лесхоза Ивацевичского района.

За истекший период 2020 года в организациях области при выполнении шиномонтажных работ 1 работник получил тяжелую производственные травму.

Так, 01.02.2020 во время накачки колеса, установленного в специальное ограждение, произошло его самопроизвольное разбортирование и вылет бортового и замочного колец, которыми было разрушено ограждение и нанесена тяжелая травма ноги водителю автомобиля сельхозпредприятия Дрогиченского района.

Напоминаем, что при выполнении шиномонтажных работ не допускается:

снятие с транспортного средства колеса с разборным ободом в случае, когда шина находится под давлением;

демонтаж с обода колеса шины, находящейся под давлением;

накачивать шину свыше установленной организацией-изготовителем нормы давления шины.

К выполнению данных работ должны допускаться работники, имеющие соответствующую квалификацию, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.

Монтажные и демонтажные работы с шинами выполняются только в шиномонтажном или ином приспособленном для этих работ помещении с применением специального оборудования, приспособлений и инструмента, а также специальных ограждений, обеспечивающих безопасность работающих.

Накачивание шин в сборе с ободом колеса производится в специальном металлическом ограждении, способном защищать работающих от ударов съемными деталями обода колеса при самопроизвольном демонтаже.

Накачивание шин без демонтажа проводится, если давление воздуха в них снизилось не более чем на 40 % от нормативного давления, установленного организацией-изготовителем.

С учетом изложенного и в целях недопущения несчастных случаев при проведении шиномонтажных работ предлагаем организациям, эксплуатирующим механические транспортные средства:

- Используя представленную информацию, провести внеплановый инструктаж по охране труда с работниками, занятыми эксплуатацией, ремонтом и техническим обслуживанием транспортных средств.

- Организовать работу и обеспечить контроль за соблюдением требований безопасности труда в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 04.12.2008 №180/128.

Начальник Барановичского межрайонного

отдела Брестского областного управления

Департамента государственной инспекции труда                  В.Д.Сарахман